UMOWA O PRACE KONSERWACYJNE NR --  /2018

w zakresie podstawowym

zawarta w dniu  ----    2018 roku w Tarnowie pomiędzy:

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, NIP: 873-26-79-395

reprezentowaną przez:

prof. dr hab. inż. Jadwigę Laskę, prof.  PWSZ  - Rektor PWSZ w Tarnowie

przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestor PWSZ w Tarnowie

zwaną w dalszym ciągu „Zleceniodawcą „

a

---

zwanym w dalszym ciągu „Zleceniobiorcą „

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 
z późn. zm ) Kod CPV 50750000-7 usługi w zakresie konserwacji windy

§ 1

- Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji wykonywanie prac polegających na stałej konserwacji urządzeń dźwigowych w budynkach A, B, C, D, EF, G PWSZ w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 8, a także  usuwanie awarii.

- Szczegółowy zakres prac objętych Umową zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi jej integralną część.

- Awaria zgłaszana będzie telefonicznie a jej usunięcie wykonane niezwłocznie, przy czym w przypadku utknięcia windy z ludźmi terminie do 1 godziny od zgłoszenia.

§ 2

- Z tytułu prac wymienionych w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu za całość prac w wysokości    --  zł (słownie:   --   zł) netto.

- Podstawą do wypłacenia niniejszego wynagrodzenia jest wystawiona faktura. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia na nr konta wskazany przez Zleceniobiorcę.

§ 3

- W przypadku konieczności wykonania usług-napraw i remontów przekraczających konserwację w zakresie podstawowym, Zleceniobiorca może wykonać dodatkowe prace po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

- Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za usunięcie awarii jest faktycznie poniesiony koszt przez Zleceniobiorcę w celu usunięcia zaistniałej usterki, potwierdzony przez Zleceniodawcę.

- Za wykonanie pomiarów stanu izolacji i skuteczności zerowania wykonywane zgodnie z przepisami, Zleceniodawca zapłaci należność w wysokości -- zł netto za jedno urządzenie -1 raz w roku.

§ 4

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 5

- Zleceniobiorca podpisując niniejszą umowę oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i przygotowanie zawodowe tj. uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Tarnowie Nr  ------  w zakresie konserwacji urządzeń elektrycznych i mechanicznych wydane na czas nieokreślony.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać prace ze szczególną starannością właściwą ze względu na swój status profesjonalny i w przypadku niestarannego wykonania naprawy ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

- Prace winny być wykonywane w sposób należyty i staranny z zachowaniem przepisów bhp i p poż. spełniając wymogi ustawy o dozorze technicznym oraz innych przepisów regulujących świadczenie tego typu usług.

- Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonane raz w miesiącu i odnotowane w dzienniku serwisowym dźwigu, a prace zagrażające bezpieczeństwu osób trzecich do dwóch godzin od momentu powstania zagrożenia.

§ 6

W czasie obowiązywania niniejszej umowy Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania prac objętych niniejszą umową innej osobie bez zgody Zleceniodawcy

§ 7

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 8

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem  wypowiedzenia, złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowa niniejsza została sporządzona dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Zleceniodawca								Zleceniobiorca

………………………..						 ……..…………………….

Załącznik nr 1 do umowy nr   --   /2018

ZAKRES PROWADZENIA KONSERWACJI DŹWIGÓW

1.	Wymagania ogólne.

a.	Każdy   dźwig   dopuszczony   do   eksploatacji   powinien   mieć zapewnioną konserwację    przez   osoby   o   odpowiednich    kwalifikacjach, posiadające uprawnienia odpowiedniej kategorii, nadane przez organa dozoru technicznego;

b.	W maszynowni dźwigu powinny znajdować się:

- instrukcja eksploatacji dźwigu wraz ze schematami połączeń            elektrycznych oraz ich opisem;

- klucz do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych;

- dziennik konserwacji dźwigu;

2.	Obowiązki konserwatora.

Konserwator zobowiązany jest:

a.	przestrzegać  instrukcji  konserwacji,  wymogów  zawartych  
w  dokumentacji techniczno - ruchowe poszczególnych podzespołów dźwigu, norm i warunków technicznych dozoru technicznego oraz przepisów bhp;

b.	usuwać na bieżąco usterki i inne nieprawidłowości w działaniu urządzenia oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenie przeglądowi;

c.	bezzwłocznie powiadamiać nadzór użytkownika dźwigu o zauważonych usterkach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu przeprowadzenia naprawy;

d.	odnotować w dzienniku konserwacji przeprowadzane przeglądy lub naprawy, z podaniem ich zakresu oraz wniosków i spostrzeżeń;

3.	Rodzaje przeglądów konserwacyjnych.

Ustala się następujące przeglądy konserwacyjne:

a.	Przegląd nr 1 - wykonywany co 30 dni;

Zasadniczym celem tego przeglądu jest bieżące sprawdzenie dźwigu pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania.

b.	Przegląd nr 2 - wykonywany co roku.

Jest to przegląd konserwacyjny główny, którego celem jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i   elementów dźwigu, zapewniająca odtworzenie stanu technicznego dźwigu.

Wymienione okresy przeglądów są maksymalnymi dla dźwigów pracujących normalnie. W przypadku, gdy przeglądy nr 2, wykonywane w terminach podanych powyżej nie zapewniałyby należytego stanu technicznego dźwigu, okresy wykonywania tego przeglądu można skrócić odpowiednio do potrzeb.

4. Zakres przeglądu nr 1.

Zakres przeglądu powinien obejmować następujące czynności:

a.	MASZYNOWNIA:

- sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego;

- kontrola działania wyłącznika głównego;

- sprawdzenie obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń;

- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa;

- sprawdzenie stanu styków i przekaźników;

- sprawdzenie stanu oleju w samosmarach i ewentualne jego uzupełnienie;

- sprawdzenie stanu przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan zewnętrzny;

- KABINA I RAMA KABINOWA:

- sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka;

- sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania;

- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół;

- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach;

- sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji;

- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja obsługi;

- sprawdzenie działania fotokomórek lub bariery świetlnej;

c.	SZYB:

- sprawdzenie drzwi przystankowych: działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i smarowanie;

- sprawdzenie działania kaset wezwań;

- sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lub magnesów;

- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych;

- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej;

- sprawdzenie działania wyłączników dźwigu;

d.	PODSZYBIE:

- sprawdzenie mocowania prowadnic;

- sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków;

- sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „stop".

5. Zakres przeglądu nr 2.

Zakres przeglądu powinien obejmować następujące czynności:

a.	Wykonanie przeglądu nr 1;

b.	MASZYNOWNIA:

- dokręcenie   przewodów  na   listwach  zaciskowych   i  zaciskach   aparatów elektrycznych;

- sprawdzić czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć;

- rozebranie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków;

- oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie, czy  wkładki są prawidłowe;

- uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na  listwach  zaciskowych  aparatów elektrycznych oraz odkurzenie wnętrza szaf sterowniczych;

- oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i  usunięcie śladów opalenia styków;

- sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby zgłoszenie użytkownikowi konieczności wymiany na nowe;

- uzupełnienie   brakującej   dokumentacji,   jaka   powinna   znajdować   się   
w maszynowni;

- zapewnienie należytego stanu pomieszczenia maszynowni;

- oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego 
i łączników bezpieczeństwa;

- oczyszczenie   styków   aparatów   elektrycznych   oraz   dokręcenie   w   nich zacisków łączeniowych;

- oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów;

- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego;

- oględziny  ramy  kabinowej  oraz jej  połączeń  z  napędem,  w  przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej, należy japo oczyszczeniu pomalować;

c.	SZYB:

- oczyszczenie ścian i wszystkich elementów dźwigu;

- sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice;

- sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek;

- oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych;

- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej;

- oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi przystankowych.

d.	PODSZYBIE:

- oczyścić podszybie z zanieczyszczeń;

- oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych;

e.	Po uzyskaniu od użytkownika dźwigu zlecenia wykonać lub zlecić wykonanie         
    specjalistycznych pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony  
    przeciwporażeniowej - w terminach wynikających z przepisów.

f.	Sprawdzenie dźwigu w działaniu.

Zleceniodawca                                                                   Zleceniobiorca

………………………					…………………………………